NOTE   APPLICATIVE

E’ stato implementato il controllo della scheda  DDS AD9951 di NUOVA ELETTRONICA. Per il funzionamento basta attenersi ai collegamenti riportati sullo schema elettrico. Ricordarsi di inserire in fase di settaggio iniziale il fattore di moltiplicazione=20 e l’esatto valore di clock come specificato sull’articolo di N.E. Le funzioni, i settaggi ecc.. forniti dal n/s controllore per le altre famiglie di DDS sono validi anche per questo DDS. La misura del segnale ricevuto (S-METER) è realizzata utilizzando uno dei convertitori analogico-digitali del PIC , l’escursione di valori “S” da S1 a S9+60 è ottenuta fornendo sull’apposito  PIN del connettore P106/J106 una tensione da 0V a 5V, ricordarsi quindi, di “comprimere o “espandere” l’eventuale tensione di controllo S-METER  nel range 0V..5V.

Per il controllo dei vari relè di banda e/o filtri è necessario l’utilizzo di un counter CD4017, le cui uscite, come riportato sullo schema, andranno a pilotare altrettanti comuni transistor (NPN) tramite resistenze da 1K  inserite in serie tra le uscite del  CD4017 e le basi dei transistor utilizzati come driver dei relè. Il PCB, noterete, presenta altre possibili configurazioni, ciò è dovuto al fatto che lo stesso cto stampato è stato “disegnato” dall’amico ik0otg ( autore dello stampato), anche per un altro controller realizzato da Giuliano I0cg: trascurate quindi piste e/o pin non utilizzate dal nostro progetto.

Buon divertimento e…alle prossime realizzazioni!

’73 de Ik0gmm e tutti gli altri.